СОДЕРЖАНИЕ:

1. Исходные данные	2

2.Выбор типа производства	3

2.1.Определяем квалитеты точности обрабатываемых поверхностей	3

2.2.Выбираем методы обработки для исходных поверхностей заготовки	3

2.3.Расчет основного технологического времени	4

2.4.Расчет Штучно-калькуляционного времени	4

2.5.Расчет параметров по операциям	5

2.6. Расчет коэффициента закрепления операций	5

3.Заготовка из круглого проката	7

3.1.Расчет заготовки	7

3.2. Себестоимость заготовки	8

4. Заготовка из штампованного материала	10

4.1 Расчет заготовки	10

4.2 Себестоимость заготовки	11

5. РАСЧЕТ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ…………………………………………………..12

6. ПОСТРОЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ СХЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА…………………………………………………………………………13

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ…………………………………………....14

Список литературы	15

1. Исходные данные

Сталь 30

Годовая программа 8000

| Поверхность | Размеры, мм |
| --- | --- |
| А1 | 20-0,21 |
| А2 | 40 |
| А3 | 15+0,18 |
| А4 | 45 |
| А5 | 15+0,11 |
| D1 | 65-0,05 |
| D2 | 60 |
| D3 | 30+0,016 |
| D4 | 96-0,087 |

| Поверхность | Шероховатость |
| --- | --- |
| 1,4 | Ra2,5 |
| 2,3 | Ra0,63 |
| 5,6 | Ra1,25 |
| 7 | Rz20 |

2.Выбор типа производства

## 2.1.Определяем квалитеты точности обрабатываемых поверхностей

| Поверхность | Квалитеты |
| --- | --- |
| А1 20-0,21 | h12 |
| А2 40 | JT14 |
| А3 15+0,18 | H12 |
| А4 45 | JT14 |
| А5 15+0,11 | H11 |
| D1 65-0,05 | h8 |
| D2 60 | JT14 |
| D3 30+0,016 | H6 |
| D4 96-0,087 | h9 |

## 2.2.Выбираем методы обработки для исходных поверхностей заготовки

| № Поверхности | IT | Ra(Rz), мкм | Методы обработки [2] | Основное технологическое время To,10-3 мин [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Ra=2,5 | 1) Черновая подрезка торца 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 0,037*(D2-d2) 0,052*(D2-d2) 0,067*(D2-d2) |
| 2 | 8 | Ra=0,63 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Черновое шлифование 4) Однократное шлифование 5) Чистовое шлифование | 0,17*d*l 0,17*d*l 0,07*d*l 0,1*d*l 0,15*d*l |
| 3 | 14 | Ra=0,63 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Черновое шлифование 4) Однократное шлифование 5) Чистовое шлифование | 0,17*d*l 0,1*d*l 0,07*d*l 0,12*d*l 0,15*d*l |
| 4 | 10 | Ra=2,5 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 0,037*(D2-d2) 0,052*(D2-d2) 0,067*(D2-d2) |
| 5 | 8 | Ra=1,25 | 1) Черновое растачивание 2) Получистовое растачивание 3) Чистовое растачивание 4) Тонкое растачивание | 0,1*d*l 0,2*d*l 0,3*d*l 0,4*d*l |
| 6 | 6 | Ra=1,25 | 1) Сверление 2) Черновое растачивание 3) Чистовое растачивание 4) Тонкое растачивание | 0,52*d*l 0,2*d*l 0,3*d*l 0,4*d*l |
| 7 | 12 | Rz=20 | 1) Черновое растачивание 2) Получистовое растачивание | 0,2*d*l 0,3*d*l |

## 2.3.Расчет основного технологического времени

Токарная обработка:

To=((111+156+201)+(442+442)+(81,6+48)+(281,8+396+510,27)+

+(120+180+240)+(312+120+180+240)+(105+157,5))*10-3=4,3 мин

Шлифовальная обработка:

To=2,5*(33,6+57,6+72+390+260+182)*10-3=2,4 мин

## 2.4.Расчет Штучно-калькуляционного времени

Расчет Штучно-калькуляционного времени [1]

Тш-к=То*φк

Для мелкосерийного производства определяем значение коэффициента φк для кашдого типа обработки

| Обработка | φк |
| --- | --- |
| Токарная | 2,14 |
| Шлифовальная | 2,10 |

Тш-к для токарной обработки=4,3 мин*2,14=9,2 мин

Тш-к для шлифования=2,4 мин*2,10=5,04 мин

Определяем количество станков

,

где N - годовая программа, шт;

Тш-к - штучно-калькуляционное время, мин;

Fд – действительный годовой фонд времени, ч;

ηз.н – нормативный коэффициент загрузки оборудования.

Среднее значение нормативного коэффициента загрузки оборудования для серийного производства 0,75…0,85.[1]

Используем в расчетах значение коэффициента равное 0,8.

Fд выбираем для металлорежущих станков 1…30 категории ремонтной сложности. По [1] принимаем равным 4029 ч.

Определяем действительную загрузку станка[1]

Количество операций выполняемых на рабочем месте[1]

p – округленное до целого значения в большую сторону mp.

## 2.5.Расчет параметров по операциям

Для токарной обработки:

p=1

Для шлифовальной обработки:

p=1

## 2.6. Расчет коэффициента закрепления операций

Определяем коэффициент закрепления операций [1]

,

где ∑По – суммарное число различных операций

Ря – явочное число рабочих подразделений, выполняющих различные операции.

Согласно ГОСТ 14.004-74 данный коэффициент закрепления операций соответствует серийному производству.

Определяем такт производства (мин)

Определяем количество деталей в партии [1]

,

где a – периодичность запуска в днях. Принимаем равной 24 дням.

Рассчитываем число смен на обработку всей партии деталей [1]

,

где Тш-к(ср) – среднее штучно-калькуляционное время по основным операциям, мин.

Принимаем Тш-к(ср)=7,12.

Расчетное число смен округляем до принятого числе смен спр

спр=15

Определяем число деталей в партии, необходимых для загрузки оборудования на основных операциях в течении целого числа смен [1]

,

где 476 – действительный фонд времени работы оборудования в смену, мин;

0,8 – нормативный коэффициент загрузки станков в серийном производстве.

3.Заготовка из круглого проката

## 3.1.Расчет заготовки

В качестве материала для заготовки выбираем круглый прокат.

Рассчитываем массу готовой детали.

q=v*ρ

Где v - объем детали;

ρ – удельная плотность металла 7,6 г/см3.

Рассчитываем объем детали. Условно деталь разделяем на шесть частей.

| Поверхность | Размеры, мм |
| --- | --- |
| А1 | 15 |
| А2 | 20 |
| А3 | 15 |
| А4 | 40 |
| А5 | 5 |
| А6 | 5 |

1)

2)

3)

4)

5)

6)

∑v=(132.6+14.13+36.2)-(14.4+14.1+25.1)=129.3 см³

q=129.3*7,6=0.96 кг

Выбираем диаметр проката из стандартных.

dпр=105 мм

Определяем длину заготовки с учетом допусков

lпр=l+2*z

lпр=50+2*(1.8+0.9+0.4)=56.2 мм=0.0562 м

Один погонный метр проката весит 67.97 кг.

Вес заготовки равен 67.97*0.0562=3.82 кг

## 3.2. Себестоимость заготовки

Определяем себестоимость заготовки из проката [1]

Sзаг=М+∑Со.з ,

где М – затраты на материал заготовки, руб;

∑Со.з – технологическая себестоимость нарезки прутков на штучные заготовки.

,

где Сп.з – приведенные затраты на рабочем месте, коп\час;

Тшк(ш-к) – штучное или штучно-калькуляционное время выполнения данной операции.

То=7*l/1000

To=7*105/1000=0.735 мин

Тш-к=То*φ

Коэффициент φ принимаем равным 1.84

Тш-к=0.735*1.84=1.3524 мин

Приведенные затраты, приходящиеся на оборудование при резке на отрезных станках, работающих дисковыми пилами принимаем равными 1210 коп./час.

Затраты на материал определяются по массе проката, требующегося на изготовление детали, и массе сдаваемой стружки.[1]

,

где Q – масса заготовки, кг;

S – цена за 1 кг заготовки, руб;

q – масса готовой детали, кг;

Sотх – цена 1т отходов, руб.

Стоимость, руб/кг

| Сталь 30 | 1600 |
| --- | --- |
| Стружка | 260 |

руб

S=5.087+0.27=5.6384 руб

4. Заготовка из штампованного материала

## 4.1 Расчет заготовки

Определение припусков на заготовку

| № поверхности | Обработки | Припуски, мм [3] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1) Черновая подрезка торца 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 1.6 0.8 0.4 |
| 2 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Черновое шлифование 4) Однократное шлифование 5) Чистовое шлифование | 1.5 0.45 0.25 0.1 0.06 |
| 3 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Черновое шлифование 4) Однократное шлифование 5) Чистовое шлифование | 1.8 0.5 0.2 0.1 0.06 |
| 4 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 1.6 0.8 0.3 |
| 5 | 1) Черновое растачивание 2) Получистовое растачивание 3) Чистовое растачивание 4) Тонкое растачивание | 2 1 0.3 0.07 |
| 6 | 1) Черновое растачивание 2) Чистовое растачивание 3) Тонкое растачивание | 1.3 0.7 0.3 |

Рассчитываем массу заготовки

Q=v*ρ,

где v - объем заготовки;

ρ – удельная плотность металла-7,6 г/см3.

см3

Q=203.5*7.6=1546.6 г=1.5 кг

## 4.2 Себестоимость заготовки

Рассчитываем стоимость заготовки [1]

,

где Ci – базовая стоимость 1т заготовок, руб;

kт, kс, kв, kм, kп – коэффициенты зависящие от класса точности, группы сложности, массы, марки материала, и объема производства заготовок.

Коэффициенты по [1] принимаем равными: kт=1; kс=0,77; kв=1,29; kм=1,13; kп=1.

Базовую стоимость принимаем Ci=3730 руб

руб.

РАСЧЕТ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ

Рассчитать длину отливки З и припуск z для приведенной

размерной цепи, если известно:

ПОСТРОЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ СХЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Построение размерной схемы ТП мы будем брать по штамповке, так как получение заготовки штамповкой дешевле(5.62 руб) чем получение заготовки

Прокатом(5.6384 руб).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

| № поверхности | Обработки | Припуски, мм [3] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1) Черновая подрезка торца 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 1.6 0.8 0.4 |
| 2 | 1) Черновая подрезка торца 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 1.6 0.8 0.3 |
| 3 | 1) Черновая токарная 2) Получистовая токарная 3) Чистовая токарная | 1.6 0.8 0.3 |
| 4 | 1) Черновое растачивание 2) Чистовое растачивание 3) Тонкое растачивание | 1.3 0.7 0.3 |
| 5 | 1) Черновое растачивание 2) Получистовое растачивание 3) Чистовое растачивание 4) Тонкое растачивание | 2 1 0.3 0.07 |

Переход 1

S1 – подрезать торец 2 начерно выдерживая размер

Переход 2

S2 – точить торец 2 выдерживая размер

Переход 3

S3 – точить торец 2 начисто выдерживая размер

Переход 4

Тонко расточить отверстие 5 выдерживая размер на диаметр  и длину

Список литературы

1.Горбацевич,А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для вузов./А.Ф.Горбацевич,В.А.Шкред.- 5-е издание, стереотипное.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-256с.

2.Харламов,Г.А. Припуски на механическую обработку: Справочник/ Г.А.Харламов ,А.С.Торапанов.-М.:Машиностроение,2006-256с.

3.Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов/ Я.М.Радкевич [и др.].-2-е изд., стер.-М.: Высш. шк.,2007.-272с.

# Text boxes

Ra1,25

Rz40

Rz40

Ra1,25

Rz40

Rz40

Ra2,5

A5

A2

A4

D4

D3+10

D1

3

4      5

2

3

1

005

001

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

З1

z14   z15   z16

15

S3

S2

S1

z

З

1  2   3  4                                          6  7   8  9      10 11  12 13   14 15 16  17

z7     z8     z9

45

35

z2     z3     z4

98.66

43.37

67.36

17.3

7.7

47.8

z10  z11  z12

60

40

30

96

65

6

5

4

2

3

35

1           2                           3                                 6      5         4

1

А4

А2

А5

А1

А3

D4

(D3+10)H8

D2

D3

D1

(D3+5)H12

5

1    2    7                      6                              3      4